## Slide 1: MẠNG MÁY TÍNH
TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU
1-<number>

## Slide 2: TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU
1-<number>
3.1 Giới thiệu
3.2 Phương pháp kiểm tra và sửa lỗi
3.3 Các giao thức ở tầng liên kết dữ liệu
3.4 Địa chỉ tầng liên kết dữ liệu
3.5 Mạng cục bộ LAN
Notes: <number>

## Slide 3: TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU: GIỚI THIỆU
1-<number>
Một số thuật ngữ:
host và router/switch: nút
Kênh truyền thông kết nối các nút kề dọc theo đường truyền thông gọi là liên kết (link)
  Liên kết có dây
  Liên kết không dây
  LAN
Các gói tin tầng 2 gọi là khung (frame), đóng gói các datagram
“liên kết”
Tầng liên kết dữ liệu có vai trò truyền các datagram (frame) từ một nút tới nút kề qua một liên kết
Notes: <number>

## Slide 4: TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU: XEM XÉT VỚI TẦNG KHÁC
1-<number>
Datagram được truyền bởi các giao thức liên kết dữ liệu khác nhau qua các liên kết khác nhau:
  Ví dụ: Ethernet ở liên kết đầu tiên, frame relay ở liên kết giữa, 802.11 ở liên kết cuối cùng
Mỗi giao thức liên kết dữ liệu cung cấp các dịch vụ khác nhau
  Ví dụ: có thể hoặc không cung cấp truyền tin cậy qua liên kết
Notes: <number>

## Slide 5: CÁC DỊCH VỤ TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU
Đóng khung dữ liệu
  Đóng gói datagram thành các khung, thêm header, trailer
Truy cập liên kết
  Truy cập kênh nếu phương tiện dùng chung (shared medium)
  Các địa chỉ “MAC” sử dụng trong header của khung để định danh nguồn, đích
    Khác với địa chỉ IP!
Truyền tin cậy giữa các nút kề
  Đảm bảo độ tin cậy truyền tin giữa các liên kết (không xảy ra lỗi)
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 6: CÁC DỊCH VỤ TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU
Điều khiển luồng:
  Tốc độ giữa nút nhận và nút gửi kề nhau
Phát hiện lỗi:
  Các lỗi gây ra bởi suy hao và nhiễu tín hiệu
  Bên nhận phát hiện sự tồn tại của lỗi:
    Báo hiệu cho bên gửi biết để gửi lại hoặc loại bỏ khung
Sửa lỗi:
  Bên nhận xác định và sửa các bít lỗi không phải sử dụng đến việc truyền lại
Half-duplex và full-duplex
  Với half duplex, các nút tại cả hai điểm cuối của liên kết có thể truyền nhưng không tại cùng thời điểm
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 7: LIÊN KẾT DL DIỄN RA Ở ĐÂU?
1-<number>
Ở mỗi host và trong tất cả các host thông qua network interface card (NIC) hoặc tích hợp trong chip
  Ethernet, WiFi card or chip
Kết nối với bus hệ thống
Kết hợp h/w, s/w và firmware
controller
physical
cpu
memory
host bus
(e.g., PCI)
network interface
application
transport
network
link
link
physical
Notes: <number>

## Slide 8: TẠO KHUNG DỮ LIỆU
1-<number>

## Slide 9: PHÁT HIỆN LỖI
1-<number>
EDC= Error Detection and Correction bits (phần đuôi)
D = Dữ liệu được bảo vệ bằng kiểm tra lỗi, có thể bao gồm các trường header
Phát hiện lỗi không 100% tin cậy!
  Giao thức có thể không phát hiện ra một số lỗi nhưng tỷ lệ rất thấp
  Trường EDC càng rộng thì phát hiện và sửa lỗi càng tốt
Notes: <number>

## Slide 10: PARITY CHECK (KIỂM TRA TÍNH CHẴN LẺ)
Dùng thêm một số bit để đánh dấu tính chẵn lẻ
  Dựa trên số bit 1 trong dữ liệu
  Phân loại:
    Even Parity: số bit 1 phải là một số chẵn
    Odd Parity: số bit 1 phải là một số lẻ
Các phương pháp:
  Parity 1 chiều
  Parity 2 chiều
<number>

## Slide 11: KIỂM TRA TÍNH CHẴN LẺ
1-<number>
Bít chẵn lẻ đơn:
Phát hiện một bít lỗi
Bít chẵn lẻ 2 chiều:
Phát hiện và sửa một bít lỗi
0
0
Notes: <number>

## Slide 12: PARITY 1 CHIỀU
Số bit parity: 1 bit
Chiều dài của dữ liệu cần gởi đi: d bit
 DL gởi đi sẽ có (d+1) bit
Bên gởi:
  Thêm 1 bit parity vào dữ liệu cần gởi đi
    Mô hình chẵn (Even parity)
      số bit 1 trong d+1 bit là một số chẵn
    Mô hình lẻ (Odd Parity)
      Số bit 1 trong d+1 bit là một số lẻ
<number>
0111000110101011 1
0
(mô hình chẵn)
(mô hình lẻ)
d bit
Parity bit

## Slide 13: PARITY 1 CHIỀU
Ví dụ: nhận 0111000110101011
  Parity chẵn: sai
  Parity lẻ: đúng
    Dữ liệu thật: 011100011010101
Đặc điểm:
  Phát hiện được lỗi khi số bit lỗi trong dữ liệu là số lẻ
  Không sửa được lỗi
<number>

## Slide 14: PARITY 2 CHIỀU
Dữ liệu gởi đi được biểu diễn thành ma trận NxM
Số bit parity: (N + M + 1) bit
Đặc điểm:
  Phát hiện và sửa được 1 bit lỗi
Bên gởi
  Biểu diễn dữ liệu cần gởi đi thành ma trận NxM
  Tính giá trị bit parity của từng dòng, từng cột
<number>

## Slide 15: PARITY 2 CHIỀU
<number>

## Slide 16: PARITY 2 CHIỀU
Ví dụ:
  Dùng parity chẵn
  N = 3, M = 5
  Dữ liệu cần gởi đi: 10101 11110 01110
<number>

## Slide 17: PARITY 2 CHIỀU
Bên nhận:
  Biễu diễn dữ liệu nhận thành ma trận (N+1)x(M+1)
  Kiểm tra tính đúng đắn của từng dòng/cột
  Đánh dấu các dòng/cột dữ liệu bị lỗi
  Bit lỗi: bit tại vị trí giao giữa dòng và cột bị lỗi
<number>

## Slide 18: PARITY 2 CHIỀU
Không có lỗi
Dữ liệu thật: 10101 11110 01110
Ví dụ:
  Dùng parity chẵn N=3, M=5
Dữ liệu nhận:
101011 101100 011101 001010
Có lỗi
Dữ liệu thật: 10101 11110 01110
  Dữ liệu nhận:
  101011 111100 011101 001010
<number>

## Slide 19: CHECKSUMMING: CYCLIC REDUNDANCY CHECK
Coi các bít dữ liệu D như một số nhị phân
Chọn r+1 bít mẫu (generator), G
Mục đích: chọn r bít CRC, R, ví dụ
  <D,R> chia hết cho G (modulo 2)
  Bên nhận biết G, chia <D,R> cho G. Nếu phần dư khác không: lỗi được phát hiện!
  Có thể phát hiện các lỗi ít hơn r+1 bít
Sử dụng rộng rãi trong thực tế (ATM, HDCL)
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 20: VÍ DỤ CRC
Muốn:
  D.2r XOR R = nG
Tương đương:
  D.2r = nG XOR R
Tương đương:
Nếu D.2r chia G, phần dư là R
1-<number>
R = Phần dư [ ]
D.2r
G
Notes: <number>

## Slide 21: CRC
Chuẩn quốc tế đã định nghĩa 8-, 12-, 16- và 32-bit generator, G.
8-bit CRC sử dụng để phát hiện lỗi trong ATM cell
32-bit bít CRC sử dụng để phát hiện lỗi trong giao thức IEEE của tầng liên kết dữ liệu, sử dụng
  GCRC-32 = 10000010 01100000 10001110 110110111
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 22: CÁC GIAO THỨC VÀ LIÊN KẾT ĐA TRUY CẬP
Hai kiểu liên kết:
point-to-point
  PPP trong truy cập dial-up
  Liên kết point-to-point giữa Ethernet switch và host
broadcast (chia sẻ phương tiện)
  Ethernet
  upstream HFC
  802.11 wireless LAN
1-<number>
shared wire (e.g.,
cabled Ethernet)
shared radio: WiFi
shared radio: satellite
shared radio: 4G/5G
Notes: <number>

## Slide 23: CÁC GIAO THỨC ĐA TRUY CẬP
Kênh quảng bá dùng chung
Hai hoặc nhiều nút truyền đồng thời: đan xen
  Đụng độ nếu nút nhận hai hoặc nhiều tín hiệu tại cùng một thời điểm
Giao thức đa truy cập
Thuật toán phân tán xác định cách nút dùng chung kênh truyền
Truyền thông về việc dùng chung phải được sử dụng trên chính kênh đó
  Không có kênh ở ngoài cùng phối hợp hoạt động
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 24: Ý TƯỞNG CỦA GIAO THỨC ĐA TRUY CẬP
Cho trước 1 kênh truyền tốc độ R bps
1. Khi một nút muốn truyền, nó có thể gửi với tốc độ R
2. Khi M nút muốn truyền, mỗi nút có thể gửi với tốc độ trung bình R/M
3. Hoàn toàn không tập trung:
  Không có nút đặc biệt để phối hợp việc truyền
  Không có sự đồng bộ sử dụng tín hiệu đồng hồ hay khe đồng bộ
4. Đơn giản
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 25: GIAO THỨC MAC: PHÂN LOẠI
Phân chia kênh truyền
  Chia kênh thành các phần nhỏ (khe thời gian, tần số, mã)
  Cấp phát phần cho nút sử dụng riêng
Truy cập ngẫu nhiên
  Không chia kênh, cho phép đụng độ
  “Khôi phục” từ đụng độ
Theo phiên lần lượt
  Các nút lần lượt truyền theo phiên nhưng nút cần gửi nhiều có thể chiếm phiên dài hơn
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 26: GIAO THỨC MAC KIỂU PHÂN CHIA KÊNH: TDMA
TDMA: time division multiple access
Truy cập tới kênh theo vòng
Mỗi trạm nhận một khe chiều dài cố định (chiều dài = thời gian truyền gói tin) trong mỗi vòng
Các khe không sử dụng sẽ rỗi
Ví dụ: 6 trạm LAN, 1,3,4 có gói tin, khe 2,5,6 rỗi
TDM (Time Division Multiplexing): kênh được chia thành N khe thời gian, một khe cho một người sử dụng; không hiệu quả với người sử dụng chu kỳ thấp và tải nặng.
FDM (Frequency Division Multiplexing): chia theo tần số
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 27: GIAO THỨC MAC KIỂU PHÂN CHIA KÊNH: FDMA
FDMA: frequency division multiple access
Phổ của kênh được chia thành các băng tần
Mỗi trạm được gán một băng tần cố định
Thời gian truyền không sử dụng trong băng tần thì sẽ rỗi
Ví dụ: 6 trạm LAN; 1,3,4 có gói tin; băng tần 2,5,6 rỗi
TDM (Time Division Multiplexing): kênh được chia thành N khe thời gian, một khe cho một người sử dụng; không hiệu quả với người sử dụng chu kỳ thấp và tải nặng
FDM (Frequency Division Multiplexing): chia theo tần số
1-<number>
băng tần
thời gian
Notes: <number>

## Slide 28: GIAO THỨC TRUY CẬP NGẪU NHIÊN
Khi nút có gói tin để gửi
  Truyền trên toàn kênh với tốc độ dữ liệu R
  Không có sự phối hợp trước giữa các nút
Hai hoặc nhiều nút truyền ➜ “đụng độ”
Giao thức MAC truy cập ngẫu nhiên chỉ ra:
  Cách phát hiện đụng độ
  Cách khôi phục từ đụng độ (ví dụ: đợi một khoảng thời gian rồi truyền lại)
Ví dụ của giao thức MAC kiểu truy cập ngẫu nhiên
  slotted ALOHA
  ALOHA
  CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 29: SLOTTED ALOHA
1-<number>
Điều kiện
Mọi frame có cùng kích thước
Thời gian được chia thành các khe có kích thước bằng nhau, thời gian để truyền 1 frame
Nút bắt đầu truyền frame chỉ tại bắt đầu của khe
Các nút được đồng bộ
Nếu 2 hoặc nhiều nút truyền trong khe, mọi nút phát hiện đụng độ
Hoạt động
Khi nút giành khung mới, nó truyền trong khe tiếp theo
Không đụng độ, nút có thể gửi frame mới trong khe tiếp
Nếu đụng độ, nút truyền lại frame trong khe tiếp theo với xác suất p ngẫu nhiên tới khi thành công
Notes: <number>

## Slide 30: SLOTTED ALOHA
1-<number>
Pros
Nút kích hoạt đơn có thể liên tục truyền với tốc độ của cả kênh
Không tập chung cao: chỉ các khe trong nút cần được đồng bộ
Đơn giản
Cons
Đụng độ, lãng phí khe
Các khe rỗi
Các nút có thể có khả năng phát hiện đụng độ nhỏ hơn thời gian truyền gói tin
Đồng bộ đồng hồ
Notes: <number>

## Slide 31: HIỆU SUẤT CỦA SLOTTED ALOHA
1-<number>
Giả sử có N nút với nhiều frame để gửi, mỗi nút truyền trong khe với xác suất là p
Xác suất 1 nút truyền thành công trong một khe = p(1-p)N-1
xác suất một nút bất kỳ truyền thành công = Np(1-p)N-1
Để tối đa hiệu suất với N nút, tìm p để tối đa Np(1-p)N-1
Đối với nhiều nút, giới hạn của Np*(1-p*)N-1 khi N tiến tối vô hạn là 1/e = 0.37
Hiệu suất là phần thời gian dài của các khe thành công khi có nhiều nút, mỗi nút có nhiều frame để gửi
Tốt nhất: kênh sử dụng cho việc truyền hữu ích chiếm 37% thời gian
Notes: <number>

## Slide 32: PURE (UNSLOTTED) ALOHA
unslotted Aloha: đơn giản, không đồng bộ
Khi có frame để truyền
  truyền ngay lập tức
  Khi xung đột xảy ra, tất cả các nút dừng và truyền lại
Xác suất đụng độ tăng:
  frame gửi tại t0 đụng độ với frame khác gửi trong khoảng [t0-1,t0+1]
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 33: HIỆU SUẤT CỦA PURE ALOHA
Xác suất truyền thành công của một nút
= p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1
= p . (1-p)2(N-1)
… khi n tiến tới vô hạn ...
= 1/(2e) = .18
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 34: CSMA (CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS)
CSMA: Nghe trước khi truyền:
Nếu nghe thấy kênh rỗi: truyền toàn bộ frame
Nếu nghe thấy kênh bận, tạm trì hoãn việc truyền
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 35: ĐỤNG ĐỘ TRONG CSMA
1-<number>
Đụng độ có thể vẫn xảy ra:
Sự lan truyền độ trễ nghĩa là hai nút có thể không nghe thấy nút khác truyền
Đụng độ:
toàn bộ thời gian gói tin truyền bị lãng phí
Bố trí không gian của các nút
Chú ý:
vai trò của khoảng cách và độ trễ lan truyền trong việc xác định xác suất đụng độ
Notes: <number>

## Slide 36: CSMA/CD (COLLISION DETECTION)
CSMA/CD: lắng nghe kênh truyền như CSMA
  Đụng độ phát hiện trong thời gian ngắn
  Phát hiện đụng độ thì bỏ qua và truyền lại, giảm sự lãng phí kênh
Phát hiện đụng độ:
  Dễ trong mạng có dây : đo độ mạnh của tín hiệu, so sánh tín hiệu nhận, truyền
  Khó trong mạng không dây: bên nhận dừng trong khi truyền -> sử dụng CSMA/CA (Collision Avoidance) với tín hiệu RTS/CTS
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 37: PHÁT HIỆN ĐỤNG ĐỘ TRONG CSMA/CD
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 38: GIAO THỨC MAC “TAKING TURNS”
Giao thức MAC kiểu chia kênh:
  Dùng chung kênh hiệu quả và công bằng khi tải nặng
  không hiệu quả khi tải nhẹ: trễ khi truy cập kênh, 1/N bandwidth được cấp thậm chí chỉ có một nút kích hoạt
Giao thức MAC truy cập ngẫu nhiên
  Hiệu quả khi tải nhẹ: một nút có thể sử dụng toàn bộ kênh
  Tải nặng: đụng độ cao
Các giao thức “taking turns”
  tốt cho cả hai trường hợp
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 39: GIAO THỨC MAC “TAKING TURNS”
Thăm dò:
Nút chủ mời nút tớ truyền theo thứ tự
Xem xét:
  overhead của thăm dò
  trễ
  một điểm lỗi (nút chủ)
1-<number>
Chuyển thẻ bài:
Điều khiển thẻ bài chuyển từ một nút tới nút tiếp theo thứ tự.
Bản tin thẻ bài
Xem xét:
  Overhead của thẻ bài
  Độ trễ
  Một điểm lỗi (thẻ bài)
Notes: <number>

## Slide 40: TỔNG KẾT VỀ GIAO THỨC MAC
Chúng ta làm gì với phương tiện dùng chung?
  Chia kênh theo thời gian, tần số
    Time Division, Frequency Division
  Chia ngẫu nhiêu (động)
    ALOHA, Slotted ALOHA, CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA
    Nghe ngóng đường truyền: dễ trong một số công nghê (có dây), khó trong một số công nghệ (không dây)
    CSMA/CD sử dụng trong Ethernet
    CSMA/CA sử dụng trong 802.11
  Taking Turns
    Thăm dò từ trung tâm, chuyển thẻ bài
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 41: CÁC CÔNG NGHỆ LAN
Tầng liên kết dữ liệu:
  Các dịch vụ, phát hiện/sửa lỗi, đa truy cập
Tiếp theo: Các công nghệ LAN
  Địa chỉ
  Ethernet
  Hub, switch
  PPP
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 42: ĐỊA CHỈ MAC VÀ ARP
Địa chỉ IP
  Địa chỉ tầng mạng (32 bit)
  Sử dụng để chuyển datagram tới IP subnet đích
Địa chỉ MAC (hay LAN, vật lý, Ethernet) :
  Sử dụng để chuyển frame từ một giao diện này tới giao diện kết nối vật lý khác (cùng mạng)
  48 bit địa chỉ MAC (cho hầu hết các mạng LAN) ghi trong adapter ROM
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 43: ĐỊA CHỈ MAC VÀ ARP
1-<number>
Một adapter
Có duy nhất một địa chỉ MAC (trong toàn bộ mạng)
Có duy nhất một địa chỉ IP trong phạm vi mạng LAN
Địa chỉ quảng bá =
FF-FF-FF-FF-FF-FF
= adapter
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
(có dây hoặc
không dây)
Notes: <number>

## Slide 44: ĐỊA CHỈ MAC
Việc cấp địa chỉ MAC được quản lý bởi IEEE
Các nhà sản xuất mua phần không gian địa chỉ MAC (để đảm bảo sự duy nhất)
Địa chỉ MAC phẳng ➜ linh hoạt
  Có thể di chuyển LAN card từ mạng LAN này tới mạng LAN khác
Địa chỉ phân cấp IP không có tính di chuyển
  Phụ thuộc vào IP subnet mà nút nối vào
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 45: ARP: ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL
Mỗi nút IP (host, router) trên mạng LAN có bảng ARP
Bảng ARP: Ánh xạ địa chỉ IP/MAC cho một số nút trong mạng LAN
< Địa chỉ IP; Địa chỉ MAC; TTL>
  TTL (Time To Live): thời gian mà ánh xạ địa chỉ có giá trị (thường là 20 phút)
1-<number>
Q: Làm thế nào để xác định địa chỉ MAC của B khi biết địa chỉ IP của B?
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
237.196.7.23
237.196.7.78
237.196.7.14
237.196.7.88
Notes: <number>

## Slide 46: GIAO THỨC ARP
1-<number>
A muốn gửi datagram tới B và địa chỉ MAC của B không trong bảng ARP của A
Quảng bá gói tin truy vấn ARP, chứa địa chỉ IP của B
  Địa chỉ MAC đích = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  Mọi máy trong mạng LAN nhận được truy vấn ARP
B nhận gói tin ARP, trả lời A địa chỉ MAC của nó
  frame gửi tới địa chỉ MAC của A (unicast)
A ghi lại cặp địa chỉ IP-to-MAC trong bảng ARP tới khi thông tin bị quá hạn
  Trạng thái mềm: thông tin bị quá hạn (biến mất) trừ khi được làm mới
ARP là “plug-and-play”:
  Các nút tạo bảng ARP của nó không có sự can thiệp từ quản trị mạng
Notes: <number>

## Slide 47: ĐỊNH TUYẾN TỚI MẠNG LAN KHÁC
Gửi datagram từ A tới B qua R
Giả sử A biết địa chỉ IP của B
Hai bảng ARP trong router R, mỗi bảng cho một mạng LAN
Trong bảng dẫn đường tại host nguồn, tìm router 111.111.111.110
Trong bảng ARP tại nguồn, tìm địa chỉ MAC E6-E9-00-17-BB-4B,…
1-<number>
A
R
B
Notes: <number>

## Slide 48
A tạo datagram có địa chỉ nguồn A, địa chỉ đích B
A sử dụng ARP để biết địa chỉ MAC của R 111.111.111.110
A tạo frame tầng liên kết dữ liệu, sử dụng địa chỉ MAC của R là địa chỉ đích, frame chứa IP datagram A-to-B
Adapter của A gửi frame
Adapter của R nhận frame
R lấy IP datagram từ Ethernet frame, thấy địa chỉ đích là tới B
R sử dụng ARP để có địa chỉ MAC của B
R tạo frame chứa IP datagram A-to-B gửi tới B
1-<number>
A
R
B
Notes: <number>

## Slide 49: ETHERNET
Công nghệ LAN có dây phổ biến:
Chi phí thấp
Công nghệ LAN đầu tiên sử dụng rộng rãi
Đơn giản, rẻ hơn token LAN và ATM
Có sự cạnh tranh về tốc độ : 10 Mbps – 10 Gbps
1-<number>
Phác thảo Ethernet của Metcalfe
Notes: <number>

## Slide 50: STAR TOPOLOGY
Bus topology phổ biến vào giữa những năm 90
Hiện nay, star topology phổ biến
Sự lựa chọn kết nối: hub hay switch
1-<number>
hub or
switch
Notes: <number>

## Slide 51: CẤU TRÚC CỦA ETHERNET FRAME
Adapter bên gửi đóng gói IP datagram (hoặc các gói tin tầng mạng khác) trong Ethernet frame
Preamble:
7 bytes with pattern 10101010 theo sau là 1 byte với with pattern 10101011
Sử dụng để đồng bộ tốc độ bên nhận, bên gửi
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 52: CẤU TRÚC CỦA ETHERNET FRAME
Address: 6 bytes source and dest. MAC address
  Nếu adapter nhận frame có địa chỉ đích tương ứng hoặc với địa chỉ quảng bá (ví dụ: gói tin ARP), nó chuyển dữ liệu trong frame tới giao thức tầng mạng
  Trường hợp khác, adapter loại bỏ frame
Type: chỉ ra giao thức của tầng phía trên (hầu hết là IP nhưng cũng có thể là Novell IPX hay AppleTalk)
CRC: được kiểm tra tại bên nhận, nếu phát hiện ra lỗi thì frame bị loại bỏ
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 53: DỊCH VỤ KHÔNG HƯỚNG KẾT NỐI, KHÔNG TIN CẬY
Không hướng kết nối: Không bắt tay giữa adapter bên gửi và adapter bên nhận
Không tin cậy: adapter bên nhận không gửi ACK hoặc NACK cho adapter bên gửi
  Luồng datagram chuyển tới tầng mạng có thể khe hở
  Các khe hở sẽ được điền đầy nếu ứng dụng sử dụng TCP
  Ngược lại, ứng dụng sẽ thấy các khe hở
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 54: ETHERNET SỬ DỤNG CSMA/CD
1-<number>
Không slot
Adapter không truyền nếu nó nghe thấy một số adapter đang truyền, gọi là nghe ngóng đường truyền (carrier sense)
Adapter bỏ qua truyền khi nó nghe thấy adapter khác đang truyền, gọi là phát hiện đụng độ (collision detection)
Trước khi cố gắng truyền lại, adapter đợi một thời gian ngẫu nhiên, gọi là truy cập ngẫu nhiên (random access)
Notes: <number>

## Slide 55: THUẬT TOÁN ETHERNET CSMA/CD
1-<number>
1. Adaptor nhận datagram từ tầng mạng và tạo frame
2. Nếu adapter nghe ngóng thấy kênh rỗi, nó bắt đầu truyền frame. Nếu nó nghe ngóng thấy kênh bận, đợi tới khi kênh rỗi và truyền
3. Nếu adapter truyền toàn bộ frame không phát hiện thấy việc truyền khác, adapter đã xong với frame !
4. Nếu adapter phát hiện việc truyền khác trong khi truyền, bỏ qua và gửi tín hiệu jam
5. Sau khi bỏ qua, adapter vào exponential backoff: sau đụng độ thứ m, adapter chọn K ngẫu nhiên từ {0,1,2,…,2m-1}. Adapter đợi K·512 bít thời gian và quay lại bước 2
Notes: <number>

## Slide 56: ETHERNET CSMA/CD
1-<number>
Jam Signal: đảm bảo chắc chắn mọi bộ phát biết về đụng độ; 48 bít
Bit time: .1 microsec cho 10 Mbps Ethernet; với K=1023, thời gian đợi là khoảng 50 msec
Exponential Backoff:
Mục đích: thích nghi việc thử truyền lại, ước lượng tải hiện tại
  tải nặng: đợi ngẫu nhiên sẽ lâu hơn
Đụng độ đầu tiên: chọn K từ {0,1}; độ trễ là K· 512 bít thời gian truyền
Sau đụng độ thứ hai: chọn K từ {0,1,2,3}…
Sau 10 đụng độ, chọn K từ {0,1,2,3,4,…,1023}
Notes: <number>

## Slide 57: HIỆU SUẤT CỦA CSMA/CD
Tprop = xác suất lớn nhất giữa 2 nút trong LAN
ttrans = thời gian để truyền frame có kích thước lớn nhất
Hiệu suất tới 1 khi tprop tiến tới 0
Tới 1 khi ttrans tiến tới vô hạn
Tốt hơn nhiều ALOHA, nhưng vẫn không tập chung, đơn giản và rẻ
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 58: 10BASET VÀ 100BASET
Tốc độ 10/100 Mbps; 100 Mbps gọi là “fast ethernet”
T viết tắt của Twisted Pair
Các nút kết nối tới hub: “star topology”; khoảng cách giữa nút và hub tối đa 100m
1-<number>
twisted pair
hub
Notes: <number>

## Slide 59: GBIT ETHERNET
Sử dụng định dạng Ethernet frame chuẩn
Cho phép liên kết point-to-point và kênh quảng bá dùng chung
Trong chế độ dùng chung, sử dụng CSMA/CD; giữa các nút đòi hỏi khoảng cách ngắn để có hiệu quả
Sử dụng hub, gọi là “Buffered Distributors”
Full-Duplex tại 1 Gbps cho liên kết point-to-point
Hiện tại, 10 Gbps!
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 60: HUB
Hub là thiết bị lặp của tầng vật lý:
  Các bít đến từ một liên kết sẽ ra mọi liên kết khác
  Với cùng tốc độ
  Không có vùng đệm frame
  Không có CSMA/CD tại hub: adapter phát hiện đụng độ
  Cung cấp chức năng quản trị mạng
1-<number>
twisted pair
hub
Notes: <number>

## Slide 61: KẾT NỐI VỚI HUB
Backbone hub kết nối các LAN segments
Mở rộng khoảng cách tối đa giữa các nút
Nhưng các vùng đụng độ của riêng segment trở thành vùng đụng độ lớn
Không thể kết nối 10BaseT và 100BaseT
1-<number>
hub
hub
hub
hub
Notes: <number>

## Slide 62: SWITCH
Thiết bị thực hiện tầng liên kết dữ liệu
  Lưu và chuyển tiếp Ethernet frames
  Kiểm tra frame header và chọn chuyển tiếp frame dựa trên địa chỉ đích MAC
  Khi frame được chuyển tiếp trên segment, sử dụng CSMA/CD để truy cập segment
Trong suốt
  Host không biết về sự tồn tại của switch
plug-and-play, tự học
  Switch không cần phải cấu hình
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 63: CHUYỂN TIẾP
1-<number>
Cách xác định chuyển tiếp frame đến LAN segment nào?
Giống bài toán dẫn đường...
hub
hub
hub
switch
1
2
3
Notes: <number>

## Slide 64: TỰ HỌC
Switch có bảng switch
Entry trong bảng switch:
  (MAC Address, Interface, Time Stamp)
  Các entry cũ trong bảng sẽ bị xóa đi (TTL có thể 60 phút)
Switch học host nào có thể tới qua interface nào
  Khi nhận frame, switch học vị trí của địa chỉ gửi: incomming LAN segment
  Ghi cặp địa chỉ gửi/vị trí trong bảng switch
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 65: LỌC/CHUYỂN TIẾP
Khi switch nhận một frame:
Chỉ số bảng switch sử dụng địa chỉ MAC đích
if thấy entry cho đích then{
if đích trong segment mà frame đến then Loại bỏ frame
else Chuyển tiếp frame trên interface chỉ định
}
else Làm tràn
1-<number>
Chuyển tiếp trên tất cả interface trừ interface mà frame đã tới
Notes: <number>

## Slide 66: VÍ DỤ SWITCH
Giả sử C gửi frame tới D
1-<number>
Switch nhận frame từ C
  Ghi vào bảng switch là C trên interface 1
  Bởi vì D không trong bảng, switch chuyển tiếp frame qua interface 2 và 3
frame được nhận bởi D
hub
hub
hub
switch
A
B
C
D
E
F
G
H
I
address
interface
A
B
E
G
1
1
2
3
1
2
3
Notes: <number>

## Slide 67: VÍ DỤ SWITCH
Giả sử D gửi frame trả lời C
1-<number>
Switch nhận frame từ D
  Ghi vào bảng switch là D ở trên interface 2
  Bởi vì C có trong bảng, switch chuyển tiếp frame chỉ tới interface 1
frame được nhận bởi C
hub
hub
hub
switch
A
B
C
D
E
F
G
H
I
address
interface
A
B
E
G
C
1
1
2
3
1
Notes: <number>

## Slide 68: SWITCH: CÔ LẬP LƯU LƯỢNG
Cài đặt switch chia subnet thành các LAN segment
Switch lọc gói tin:
  Frame cùng LAN-segment thường không chuyển tiếp trên LAN segment khác
  Segment được phân tách các vùng đụng độ
1-<number>
hub
hub
hub
switch
vùng đụng độ
vùng đụng độ
vùng đụng độ
Notes: <number>

## Slide 69: SWITCH: TRUY CẬP DÀNH RIÊNG
Switch có nhiều interface
Các host có kết nối trực tiếp tới switch
Không đụng độ; full duplex
Switching: A-to-A’ và B-to-B’ đồng thời, không đụng độ
1-<number>
switch
A
A’
B
B’
C
C’
Notes: <number>

## Slide 70: MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC VỀ SWITCH
cut-through switching: frame chuyển tiếp từ input port tới output port không chờ nhận đủ frame
  Giảm một chút về độ trễ (latency)
Sự kết của dùng chung/dành riêng, 10/100/1000 Mbps interface
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 71: MẠNG CỦA MỘT TỔ CHỨC
1-<number>
hub
hub
hub
switch
Ra mạng bên ngoài
router
IP subnet
mail server
web server
Notes: <number>

## Slide 72: SO SÁNH SWITCH VÀ ROUTER
Các thiết bị store-and-forward
  router: Thiết bị tầng mạng (kiểm tra header của tầng mạng)
  switch: Thiết bị tầng liên kết dữ liệu
Routers duy trì bảng dẫn đường, thực hiện thuật toán dẫn đường
Switch duy trì bảng switch, thực hiện thuật toán lọc, học
1-<number>
Notes: <number>

## Slide 73: CHƯƠNG 3: TỔNG KẾT
1-<number>
Các nguyên tắc bên trong của các dịch vụ tầng liên kết dữ liệu:
  Phát hiện và sửa lỗi
  Dùng chung một kênh truyền: đa truy cập
  Địa chỉ tầng liên kết dữ liệu
  Mạng cục bộ LAN
Notes: <number>